物料安全资料(MSDS)

氯酸钠

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：氯酸钠

化学品英文名称：Sodium chlorate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：氯酸钠

化学品分子式：NaClO3

分子量：106.44

有害物成分                    含量                CAS号

氯酸钠                      1 0 0 ％               7775-09-9

第三部分 危险性概述

危险性类别：第5.1类氧化剂

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：本品粉尘对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。口服急性中毒，表现为高铁血红蛋白血症，胃肠炎，

肝肾损伤，甚至发生窒息。

环境危害：无资料。

燃爆危险：受强热或与强酸接触时即发生爆炸。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感到不适，就医。

食 入：让受害者饮足量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：强氧化剂。受强热或与强酸接触时即发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉等混合可形成爆炸性混合物。急剧加热时可发生爆炸。

有害燃烧产物：氧化硫、氮氧化物。

灭火方法及灭火剂：二氧化碳，水，泡沫。

灭火注意事项：喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：避免物质接触。避免产生和吸入其粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：分开或与其他氧化物放在一起。 远离点火源和热源。干燥，密封。按常温储存。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 5mg/m3

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿聚乙烯防毒服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。抹护肤霜。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色或白色无味固体 pH值：~ 5-7，(50 g/l H2O，20 °C)

熔点 ：255 休积密度：~ 1500 kg/m3

沸点 ：300 （分解） 密度：1.89 g/cm3

(20 °C)

燃点 ：无资料 相对蒸气密度：3.7

爆炸限度： 上限：无资料 闪点：无资料

下限：无资料

热分解：265-300 °C

溶解性：

水 1000 g/l (20 °C)

乙醇 7.7 g/l (20 °C)

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：加热(分解)

禁忌物：粉末状金属，胺化合物，氰化物，硫化物，有机物质，有机硝基化合物。

危险分解产物：氯，氧化氯

聚合危害：不能发生

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50: 1200 mg/kg(大鼠经口)

LC50: >28 mg/l /1 h; (大鼠吸入)

LD50: >10000 mg/kg. (兔经皮)

其他资料：

吸入尘土后：呼吸道刺激反应。

皮肤接触后：微刺激。

眼接触后：微刺激。

食入后：口腔，咽，食道和胃肠道受刺激。

系统反应：正铁血红蛋白血症。

其他数据：处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态效应：生物降解决定方式不适用于无机物质。

对鱼的毒性：P.promelas LC50: 13500 mg/l /96 h;

Onchorhynchus mykiss LC50: 1750 mg/l /96 h;

对水蚤的毒性:水蚤magna . EC50: 1093 mg/l /24 h;

细菌毒素：activated sludge EC50: 2930 mg/l /3 h.

其他生态数据：化学品未经处理不能进入水域和土壤中。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：51030

包装标志：氧化性

UN编号：1495

包装类别：II

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发

423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险

化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第5.1类氧化剂。

第十六部分 其它信息