物料安全资料(MSDS)

硫酸亚锡

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硫酸亚锡

化学品英文名称：Tin(II) sulfate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：硫酸亚锡

化学品分子式：SnSO4

分子量：214.77

有害物成分                            含量                           CAS号

硫酸亚锡                              100％                         7488-55-3

第三部分危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

健康危害：无资料

环境危害：无资料

第四部分急救措施

皮肤接触：清水彻底冲洗，脱去被污染的衣着。

眼睛接触：立即用大量流动清水冲洗至少10 分钟，严重时请立即就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，严重时请立即就医。

食入：让受害者饮足量水，催吐，严重时请立即就医。

第五部分消防措施

危险特性：不燃。

有害燃烧产物：

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选择合适的灭火器。

灭火注意事项：防止水进入表层水和地层水。

第六部分泄漏应急处理

个人防护：避免产生和吸入粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。保持密封屋内的新鲜空气供应。

环境保护措施：未经处理不允许进入排水系统。

清洁/吸收措施：干燥处理。进一步处置。清理污染区。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：干燥，密封，常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作毕，洗手。淋浴更衣。

第九部分理化特性

外观与形状：白色至无色无味固体pH值：~ 1.6 (100 g/l H2O，20 °C)

熔点(℃)：无资料完整松装密度: ~ 740 kg/m3

沸点(℃)： 无资料密度： 无资料

燃点(℃)：无资料闪点：无资料

爆炸限度： 上限：无资料

上限：无资料

热分解： 378 °C

溶解性：

水(20 °C) 可溶

无机酸(20 °C) 可溶

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：不稳定

避免接触条件：潮湿。

禁忌物：强氧化剂

危险分解产物：氧化硫

聚合危害：不能发生

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 2207 mg/kg (大鼠经口)

其他资料：

通过肠胃道只轻微吸收.

避吸入粉尘后因为即使惰性粉尘也会损害呼吸器官的功能。

第十二部分生态学资料

生物降解：生物降解方式不适用于无机物。

生态效应：对水生生物有害。

水蚤毒性：水蚤magna EC50: 19.5 mg/l /48 h

其它数据：

小心合理使用产品不会产生生态问题。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系掌管的当局或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号： UN编号：

包装标志： 包装类别：

第十五部分法规信息

第十六部分其它信息