物料安全资料(MSDS)

乙酸丁酯

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：乙酸丁酯；醋酸正丙酸

化学品英文名称：Butyl acetate; Acetic acid n-butyl ester

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：乙酸丁酯

化学品分子式：CH3COO(CH2)3CH3

分子量：116.16

有害物成分:                               含量                          CAS 号

乙酸丁酯                                 100％                         123-86-4

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.2 类中闪点易燃液体。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：长期接触可导致皮肤干燥、破裂，其蒸气可导致头昏。

环境危害：无资料。

燃爆危险：高度易燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如有必要，进行人工呼吸或机械通风。

食入：谨防呕吐，可服食：硫酸钠(1 大汤匙/1/4 l 水)、活性炭。勿食用牛奶、蓖麻油、酒精，就医。

第五部分消防措施

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。采取措施防止静电聚集，在安全距离以外喷水以冷却容器，喷水降低蒸气危害，防止化学品进入地表和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：勿吸入其蒸气/浮沉，勿直接接触物质，保持室内通风。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。有爆炸的危险！

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：远离火源，采取措施防止静电聚集。避免产生蒸气/浮沉，佩戴头罩，勿吸入物质。

储存注意事项：密封于通风处。远离火源，常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度300mg/m3

监测方法：气相色谱法

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，水果香味。

pH值：中性

动态粘度：0.74 mPa*s(20 °C)

熔点（℃）：-76

沸点（℃）：124-127 (1013 hPa)

闪点（℃）：25

爆炸上限%（V/V）：7.5

密度：0.88g/cm3(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：4.0

引燃温度（℃）：370

爆炸下限%（V/V）：1.4

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）：13(20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：1.81 （计算值）

溶解性：微溶于水，溶于醇、酮、酯、油类等多数有机溶剂

主要用途：用于制造食用香料、硝化纤维溶剂，以及用于造漆、塑料、有机物合成等。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：碱金属，碱性氢氧化物，氧化剂。

避免接触条件：加热

聚合危害：不能发生

危险分解产物：无资料

其他信息：不可与各种塑料及橡胶制成的工具接触，其蒸气可与空气形成爆炸性混合物。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50：13100mg/kg.（大鼠经口）

LD50: >14100 mg/kg..（兔经皮）

LC50: >21 mg/l /4 h.（大鼠吸入）

动物实验中的特殊症状：眼睛刺激测试：无刺激（兔）。皮肤刺激测试：无刺激（兔）。斑

点测试：无刺激（人体）。

吸入后：头昏，晕眩。

皮肤接触后：皮肤粗糙干裂。

吸入大量后：昏迷。

致敏性：致敏性测试：无致敏性效果（天竺鼠）。斑点测试：无致敏性效果（人体）。

细菌诱变性：艾姆斯氏试验：阴性。

其他：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：细菌毒性: Ps.putida EC50: 959 mg/l /18 h.

鱼毒性: L.idus LC50: 62 mg/l /96 h.

水蚤毒性: 水蚤magna EC50: 73 mg/l /24 h.

微藻毒性：Desmodesmus subspicatus IC50: 675 mg/l /72 h.

非生物降解性：迅速降解。（空气）

生物降解性：可降解。98 % /28 d （闭杯实验）

生物富集或生物积累性：无发生(log P(o/w) 1-3).

其他有害作用：化学品未经处理禁止排入水域和土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：32130

包装标志：易燃

UN 编号：1123

包装类别：III

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。

第十六部分其他信息